Stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar enligt ”Bra arbetsmiljöval” ska i första hand användas. Stegtillstånd krävs för arbete med anliggande stege (se Stegtillstånd i verksamhetssystemet). Produkter som inte lever upp till kraven nedan ska fasas ut och ersättas. Fr.o.m. 2015-01-01 är det endast tillåtet att använda produkter som uppfyller branschens krav enligt ”Bra arbetsmiljöval” på NCC:s arbetsplatser.

OBS! Vid arbete på/kring spänningsförande anläggningar, ex. ställverk, krävs särskilda rutiner och utrustning. Vid övriga enklare elarbeten ska utrustning enligt krav nedan användas.

Generella krav på samtliga produkter:

- Endast typgodkända produkter

- Halkskydd eller på annat sätt säkrade mot glidning

- Produkterna ska ha halksäkra steg

- Fristående produkter ska kunna låsas i utfällt läge

- Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs alt. förflyttningssätt (hjul)

Övriga krav beror på höjden från mark till ståplanet enligt nedanstående tabell (i enlighet med ”Bra arbetsmiljöval”).

| Nivå | Höjd till ståplan | Min.mått ståplan | Stegmått | Övriga krav | Exempel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <0,5 m | 600*300 mm | Höjd mellan steg: Max 300 mm Stegdjup: Minst 50 mm | Max 2 steg inkl. ståplan. Arbetsbock ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har bygel |  |
| 2 | <1,25 m | 300*250 mm | Samma som ovan | ”Stoppanvisning” på minst 3 sidor, ex. bygel med verktygshylla |  |
| 3 | 1,25-2 m | 400*400 mm | Samma som ovan | Räcke på minst 3 sidor krävs |  |
| 4 | >2 m | 400*400 mm | Samma som ovan | Skydd på 4 sidor krävs |  |